## Slide 1: „Nietypowe zachowania typowych komponentów”
Co robią gdy nie patrzy konstruktor…?
Krzysztof Szybinski

## Slide 2: O czym będziemy mówić
Trochę o mnie
Geneza Prezentacji
Nietypowe własności :
  Rezystorów,
    Tryby i powody awarii,
    Zapobieganie,
    Inne zjawiska,
  Kondensatorów,
    Ceramicznych,
    Elektrolitycznych (tantalowych)
  Elementów indukcyjnych i rdzeni,
  Odgromnik Gazowy

## Slide 3: Trochę o mnie
Konstruktor Elektronik - elektronika mocy, przetwarzanie energii, elementy magnetyczne, EMC, Radio/ HF
Lincoln Electric – projektowanie elektroniki w urządzeniach spawalniczych
Fizyka,
Fascynacja losowością, rolą szumu, ergodycznością
Krótkofalarstwo – SQ6NTO

## Slide 4: Trochę o mnie
„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.” – Albert Einstein.
„ Czego nie potrafię stworzyć, tego nie potrafię zrozumieć.” – Richard Feynman.
geneza, motywacja

## Slide 5: Struktura „Iceberg” a umiejscowienie zjawiska
Popularny obecnie sposób opisu złożonych kwestii,
Więcej jest materii, której nie widać,
Zasada Pareto,
Jeden inżynier powie „tak”, drugi „nie”
Różny pogląd na umiejscowienie danego zjawiska, w zależności od doświadczenia, branży, wykształcenia etc.
…stąd obiektywne przyporządkowanie jest niemożliwe, ale trzeba coś zaproponować
„Co widać i czego nie widać” - Frédéric Bastiat
Vilfredo Pareto
20%
80%

## Slide 6: Warunki użytkowania i tryby awarii rezystorów SMD
Środowisko użytkowania
Chemiczny
Elektryczny
Fizyczny
Topniki i ich pozostałości, kleje itp.
Zasiarczenie
Naprężenia Mechaniczne
Przeciążenia Elektryczne
Spaliny, oleje, silikony gumy wulkanizowane,
Nadmierna ilość lutowia, Agresywny profil reflow
Ciągłe/ impulsowe wzrosty prądów i napięć oraz ESD
Halogenki
Migracja Elektrochemiczna
Korozja Elektrochemiczna
Siarkowanie
Separacja elektrod
Pękanie lutu
Uszkodzenie materiału oporowego
Degradacja materiału oporowego
Zmniejszenie wart. rezystancji/ zwarcie
Zmniejszenie wart. rezystancji
Zwiększenie wart. rezystancji/ rozwarcie (przerwanie materiału)
Mechanizm awarii
Rodzaj uszkodzenia
Panasonic https://industrial.panasonic.com/ww/ds/products-resistors/chip-resistors/failure-mode

## Slide 7: Migracja elektrochemiczna
Dendryty
Elektrolit
Element/ Ścieżki PCB
Migracja to zjawisko, w którym zjonizowany metal w elektrolicie dodatnim (elektrodzie dodatniej) przemieszcza się w kierunku elektrody ujemnej, tworząc dendryty).
Migracja może prowadzić do awarii w sytuacji, gdy jednocześnie spełnione są trzy warunki:
1. W topniku lub kleju używanym w procesie montażu układu występują składniki halogenowe.
2. W otoczeniu obecna jest wilgoć (np. wysoka wilgotność powietrza).
3. Przepływ prądu przez element.
Anoda
Katoda
Panasonic - https://industrial.panasonic.com/ww/ds/products-resistors/chip-resistors/failure-mode#01

## Slide 8: Migracja/ Korozja

## Slide 9: Korozja Elektrochemiczna
Ceramika
C
C
Ceramika
C
C
H2
CO2
Ceramika
C
H2
CO2
C
Warunki wystąpienia:
Składniki halogenowe w topniku/kleju.
Obecność wilgoci.
Prąd elektryczny w rezystorze.
Mechanizm:
-Degradacja (odpadanie) warstwy ochronnej przez halogenki lub gaz siarczkujący.
-Wilgoć przenika do uszkodzonego obszaru, powodując korozję elementu oporowego (NiCr).
KOA Electrolytic Corrosion of Resistors

## Slide 10: Korozja Elektrochemiczna
materiał oporowy
materiał podłoża
Stan Normalny Materiału Oporowego
Zanikanie Materiału Rezystywnego
Objawy awarii:
Wzrost rezystancji.
Przerwanie obwodu.
Rezystory cienkowarstwowe warstwą stopu NiCr.
KOA Electrolytic Corrosion of Resistors

## Slide 11: Siarkowanie
Podłoże
Sn
Powłoka ochronna
Ag
Ni
SO2
SO2
Podłoże
Ag2S
Mechanizm:
Siarka wnika między warstwę ochronną a powłoką, tworząc izolujący Ag₂S, co zwiększa rezystancję i prowadzi do przerwania obwodu.
Środowisko:
okolice źródeł termalnych, spalin samochodowych; materiały: produkty gumowe, powłoki silikonowe.
Zapobieganie:
Izolacja od siarkowej atmosfery, unikanie materiałów zawierających siarkę, wybór komponentów odpornych na siarkę.
Materiał oporowy
SO2
Rozwiązania:
Rezystory antysulfuracyjne z elektrodami pallad-srebro lub dodatek złota.
Akancyt
Panasonic - https://industrial.panasonic.com/ww/ds/products-resistors/chip-resistors/failure-mode#01

## Slide 12: Separacja elektrod
Wew. elektroda
Podłoże
Spoiwo lutownicze
Powłoka ochronna
Materiał oporowy
Separacja
Elektroda pośrednia
Wewnętrzna elektroda oddziela się od pośredniej pod wpływem naprężeń.
Mechanizm:
Nadmierne kurczenie się lutowia, zginanie płytki.
Skutki:
Wzrost rezystancji, zerwanie obwodu.
Przyczyny:
Nadmiar lutowia, niewłaściwe warunki reflow,
Zapobieganie:
Odpowiednia ilość lutowia i prawidłowe warunki reflow.
Kryterium: T ≥ t ≥ T/3
(T: wysokość chipu, t: wysokość lutowia)
Zew. elektroda
Panasonic - https://industrial.panasonic.com/ww/ds/products-resistors/chip-resistors/failure-mode#01

## Slide 13
Odporność na ESD
ROHM https://www.rohm.com/electronics-basics/resistors/chip-resistor-failure-modes

## Slide 14: Odporność na ESD
Inżynierski Płot Chestertona
KOA ESD capability of resistors

## Slide 15: Odporność na ESD
Inżynierski Płot Chestertona
KOA ESD capability of resistors

## Slide 16: Odporność na ESD
Inżynierski Płot Chestertona
KOA ESD capability of resistors

## Slide 17: Przyczyny śmierci rezystora
Przeciążenie Impulsem
Przeciążenie Długotrwałe
Poglądowy Stan wejściowy
Łatwość diagnozy przeciążenia mocą,
Problemy z diagnozą uszkodzeniem przed ESD
KOA Pulse power evaluation using equivalent rectangular waves

## Slide 18: Bifilarnie ≠ bezindukcyjnie ≠ tak samo
Uzwojenie Ayrton-Perry
Specjalne nawinięcie (przeciwbieżne).
Najniższa indukcyjność (wśród drutowych)
Minimalna pojemność.
Klasyczne uzwojenie bifilarne
-Mniej indukcyjne niż regularne uzwojenie,
-Indukcyjność wciąż nie jest wyeliminowana
Wzgl. Wysoka moc
Stabilny TCR.
Precyzja i niezawodność.
Modele udostępnione dzięki uprzejmości i talentowi Michała Olichwera
Uwaga !– uproszczenie modelu. Klasycznie, Ayrton-Perry ma płaski karkas

## Slide 19: Pękająca ceramika
Major Cause for Multilayer Ceramic Capacitor Failures www.knowlescapacitors.com
Obecnie ok. 90% awarii kondensatorów MLCC związana jest z uszkodzeniami mechanicznymi . Najczęstszym trybem awarii są zwarcia elektrod. [Ceramic Capacitors Crack Resistant] Przyczyna:
-Nadmierne ugięcia PCB
Skutki:
-Pęknięcia, penetracja wilgoci, spadek izolacji, przebicie dielektryka.
PCB
Rdzeń i elektrody
Terminal
Menisk Lutowniczy
Zapoczątkowanie pękania
Kierunek Siły
Rozwiązania:
1.Minimalizacja naprężeń (właściwe rozmieszczenie, unikanie krawędzi, bliskości punktów montażu),
2.Odpowiedni dobór elementów (o ile możliwe – unikanie
3. Połączenie w/w

## Slide 20: Pękająca ceramika - scenariusze
Major Cause for Multilayer Ceramic Capacitor Failures www.knowlescapacitors.com
Rozwarcie
Stres powodowany ugięciem PCB
PCB

## Slide 21: Pękająca ceramika – co robić ?
Major Cause for Multilayer Ceramic Capacitor Failures www.knowlescapacitors.com
Poprawnie
Klejenie:
  Może znacząco obniżyć wytrzymałość kondensatora na zginanie.
  W eksperymentach: kondensator przyklejony wymagał ~50% mniejszego ugięcia płytki, by uległ pęknięciu, w porównaniu z nieprzyklejonym.
Niepoprawnie
Rozmiar pól lutowniczych
  Zmniejszenie ich rozmiaru może istotnie ograniczyć naprężenia wywierane na kondensator nawet około ok.50%.
Najgorsze
Najlepsze
Zastosowanie slotu wzdłuż krawędzi depanelizacji zmniejsza naprężenia działające na kondensator o około 50%.

## Slide 22: Pękająca ceramika i stres mechaniczny
Niepoprawnie
Poprawnie
BRAK
Róg PCB
Zalecana orientacja względem krawędzi płytki Uwaga: strefa naprężeń zazwyczaj obejmuje obszar do 5 mm od krawędzi płytki lub punktu mocowania.
Major Cause for Multilayer Ceramic Capacitor Failures www.knowlescapacitors.com

## Slide 23: Pękająca ceramika i stres mechaniczny
Major Cause for Multilayer Ceramic Capacitor Failures www.knowlescapacitors.com
Niepoprawnie
Poprawnie
Kondensator przemieszcza się zgodnie z kierunkiem ugięcia PCB

## Slide 24: Degradacja ceramików -fenomen C0G
Here’s What Makes MLCC Dielectrics Different| April 04, 2019| https://www.kemet.com/en/us/technical-resources/heres-what-makes-mlcc-dielectrics-different.html
Ferroelektryk – trwałe dipole w domenach, zgodne z kierunkiem pola
Paraelektryk – dipole spontaniczne zgodne z kierunkiem pola
Klasa II (X7R, X5R) BaTiO3
Klasa I (C0G, U2J)
Bardzo ograniczone zniekształcenia i wydzielanie ciepła z powodu braku domen
Wydzielanie ciepła i zniekształcenia sygnału przez interakcje z domenami

## Slide 25: Degradacja parametrów ceramików
Here’s What Makes MLCC Dielectrics Different| April 04, 2019| https://www.kemet.com/en/us/technical-resources/heres-what-makes-mlcc-dielectrics-different.html

## Slide 26: Nie wszyscy równo– uwaga na „zmienniki” !
Nawet jeśli kondensatory MLCC mają identyczne parametry nominalne (np. 1210, X7R, 50V, 10µF), w praktyce ich rzeczywista pojemność może znacząco spadać przy wyższym napięciu (tzw. DC bias).
Jeden egzemplarz może zachować 65% pojemności przy 25V, a inny nawet tylko 40%.
Różne serie producentów, odmienna konstrukcja i technologia mają istotny wpływ na stabilność pojemności, starzenie kondensatora
Widząc przewymiarowany kondensator napięciowo, warto mieć na uwadze powyższe oraz „Inżynierski Płot Chestertona”.
Inżynierski Płot Chestertona

## Slide 27: Nie wszyscy równo – uwaga na „zmienniki” ! .... A ponadto…
W kondensatorach ceramicznych klasy II występuje efekt DC-bias – przy przyłożonym napięciu stałym pojemność może znacznie spadać.
Co więcej, spadek pojemności narasta w czasie (np. po kilku godzinach pojemność może zmniejszyć się o ponad 70%).
Przykładowo z 10µF po 2 godzinach zostaje tylko ok. 0,75µF.

## Slide 28: Problemy kondensatorów tantalowych
Wynika to głównie z ich konstrukcji i materiałów użytych do wytworzenia dielektryka, co powoduje, że przy nagłych przepięciach prądowych cienka warstwa tlenku może ulec uszkodzeniu. W rezultacie, nawet niewielkie przekroczenie określonych parametrów prądowych może prowadzić do degradacji, a w skrajnych przypadkach do awarii elementu.
Bardziej restrykcje współczynniki ‚deratingu’
Męki Tantala i kondensatory
NEPP Task: Reliability Effects of Surge Current Testing of Solid Tantalum Capacitors Alexander Teverovsky

## Slide 29: Konsekwencje zasady zachowania energii pól E i H
=const ⇒L↓ ⇒ I↑

## Slide 30: Konsekwencje zasady zachowania energii pól E i H
=const ⇒L↓ ⇒ I↑
Gwałtowność zwarcia uzwojenia/ rozwarcia okładzin ⇒ szybkość zmian narastania prądu/ napięcia,
Ograniczenie zjawisk spowalniających dynamikę procesu,
Podstawa do budowy broni EM,

## Slide 31: Nieoczekiwane konsekwencje Efektu Curie
=const ⇒L↓ ⇒ I↑
Zazwyczaj Efekt Curie jest znany,
…jednakże efekty wyższych rzędów już mniej.
Nie tylko wartość temperatury punktu Curie, ale również dynamika spadku momentu magnetycznego⇒ przenikalności
Im bardziej dynamiczna zmiana przenikalności w funkcji temperatury, tym bardziej gwłatowniej musi odpowiedzieć skok prądu, związany z zasadą zachowania energii.

## Slide 32: Łuk elektryczny ma charakter indukcyjny
-indukcyjność
l-długość [mm]
d-średnica [mm]
„Wielopoziomowym” podtrzymaniem prądu w układzie
Indukcyjność jak dla przewodu
Spawalnictwo – modelowanie kształtu prądu
Uwzględnienie przy specyficznych zabezpieczeniach …

## Slide 33: Odgromnik Gazowy (GDT)
Podstawowy element zabezpieczający, o niesamowicie szerokim i mało rozpropagowanych właściwościach,
Obszar ujemnej rezystancji dynamicznej – wzmacniacz, oscylator.
Element łączący termodynamikę, technikę plazmową oraz teorię obwodów
Autotransformator
Ogólne przygotowanie gazu
Mikrofalówka
Mieszanka gazu
Plazma mikrofalowa
Zabezpieczenie nie tylko przepięciowe ale po dostrojeniu, również przed promieniowaniem EM
Fala EM oddziałuje z gazem wew. GDT (podobnie jak eksperymenty ze świeczką w kuchence mikrofalowej)
10.1109/ACCESS.2021.3103421Response Characteristics of Gas Discharge Tube to High-Power Microwave

## Slide 34: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Pytania?